Architecture de Réseaux Redondants  AfNOG 2008- Rabbat Maroc
Architecture de Réseaux Redondants
AfNOG 2008- Rabbat Maroc
ASSI ERIC
[Speaker Notes: About fundamental, why ISP are build like that, this is why ? Prendre du recul How many of you are for ISP Layer upon layer]

---
“Le technicien de surface a tiré la prise…”
“Le technicien de surface a tiré la prise…”
Pourquoi avait-il accès au datacenter ?
Pourquoi ne s’en est on apercu qu’après?
Pourquoi cela a pris 6 semaines ?
Pourquoi l’alimentation n’était pas sécurisée ?
Pourquoi le réseau n’était pas redondant?
[Speaker Notes: The old story about an Enterprise network that experience the mysterious loss of a key router at precisely 7:00 o’clock every Friday night. Root cause turned out to be the janitor unplugging the router to plug in his floor polisher. No doubt an urban legend – but teaches us something. Are we safe from the janitor effect?]

---
Design Réseau et Architecture
Design Réseau et Architecture
…cela peut être critique
…cela peut contribuer au succès du réseau
… cela peut contribuer à sa faillite
[Speaker Notes: If network is big it critical Do it right the first time don’t do when customer]

---
La loi de Ferguson en Architecture Réseau
La loi de Ferguson en Architecture Réseau
“No amount of magic knobs will
 save a sloppily designed network”
Paul Ferguson—Consutant,
Cisco Systems
[Speaker Notes: auCUN TRUCS ne va vous qider si votre reseau est mal archirecturer Un consultant very honest scaling feature d]

---
Qu’est ce qu’un réseaux bien architecturé
Qu’est ce qu’un réseaux bien architecturé
Principaux facteurs à prendre en considération :
  - Infrastructure physique
  - Topologie/protocole hiérachique
  - Redondance
  - Agrégation d’adresses (IGP et BGP)‏
  - Dimensionnement
  - Implémentation de politique (cœur/périphérie)‏
  - Management/maintenance/exploitation
  - Coût

---
Un tabouret à trois pieds
Un tabouret à trois pieds
Design de réseau en pensant à la résilience
Utiliser la technologie pour identifier et supprimer les points faibles
Mettre des procédures en place pour diminuer les risques d’erreurs humaines
Tous ces éléments sont nécessaires et interagissent
Design
Technologie
Procédure
[Speaker Notes: So here is the premise of the whole presentation: Design Technology and Process have to work together in order to accomplish our goals. A stool with 2 legs does not stand.]

---
Comment y arrive-t-on ?
Comment y arrive-t-on ?
“In the Internet era, reliability is becoming something you have to build, not something you buy. That's hard work, and it requires intelligence, skills and budget. Reliability is
not part of the basic package.”
Joel Snyder – Network World Test Alliance 1/ 10/00
“Reliability: Something you build, not buy”
[Speaker Notes: Nice quote to start things off. Can’t help you with budget, and the intelligence is what you bring to the table. Skills are something we develop together]

---
Outils conceptuels pour réseaux ISP qui affectent la topologie
Outils conceptuels pour réseaux ISP qui affectent la topologie

---
Concepts de base de scalabilité pour ISP
Concepts de base de scalabilité pour ISP
Design Modulaire et Structuré
Design Fonctionnel
Design par tiers/hiérarchique
IP Addressing
Routing Protocols
Topology
[Speaker Notes: Those t]

---
Design modulaire et structuré
Design modulaire et structuré
Organiser le réseau
en modules separés et réplicables
  - Coeur
  - POP
  - Hosting services
  - ISP Services
  - Support/NOC
Other ISPs
Hosted Services
ISP Services
(DNS, Mail,
News,FTP, WWW)‏
Backbone Link
to Another POP
Backbone link
to Another POP
Network
Core
Consumer Cable
 and xDSL Access
Consumer
DIAL Access
Nx64 Customer
Aggregation Layer
NxT1/E1 Customer
Aggregation Layer
Network
Operations
Centre
Channelised
T1/E1 Circuits
Nx64 Leased Line
Circuit Delivery
T1/E1 Leased
Line Circuit Delivery
Channellized T3/E3 Circuits

---
Design modulaire et structuré
La modularité rend un réseau plus dimensionable
  - Design de petite unité de réseau qui sont branchées les unes aux autres
  - Chaque module est construit pour une fonction spécifique
  - Upgrader consiste à redimensionner un seul module, pas le réseau

---
Design Fonctionnel
Design Fonctionnel
Une boite ne peut pas tout faire—(même si des gens ont cherché à le faire)‏
Chaque router/switch dans le réseau a une fonction bien définie
Les différentes boites interagissent ensemble
Les équipements sont sélectionnés et fonctionnellement placés dans le réseau selon de leurs points forts
[Speaker Notes: ACL one box, forwarding another one.]

---
Design réseau par tiers et hiérarchique
Design réseau par tiers et hiérarchique
Autres
Regions
Autres
Regions
Plat—les topologies maillées ne sont pas évolutives
La hiérarchie est utilisée pour le dimensionnement
Bon concept, mais les contours sont plus flous dans la réalité
Cœur
Autres
Regions
Couche de distribution
Couche d’accès
[Speaker Notes: Distrubution : must not fail Access : must no fail Backbone : can fail]

---
Multiple niveaux de redondance
Multiple niveaux de redondance
Redondance de POP à 3 niveaux
  - Les faillites de bas niveaux sont supportables
  - Les faillites de bas niveau déclenchent des faillites de haut niveau
  - L2: deux de chaque
  - L3: IGP et BGP fournissent redondance et partage de charge
  - L4: TCP re-transmissions recovers during the fail-over
Coeur
Frontière
Intra-POP Interconnect
POP
Accès
[Speaker Notes: TCP is designed fault FDDI: for redundancy Not reliable boxes]

---
Multiple niveaux de redondance
Objectifs
Impacter le moins possible le client final
Minimiser l’impact des fautes dans n’importe quelle partie du réseau
Le réseau doit résister à des fautes de niveau 2, 3, 4 et à des crash routeurs
Backbone
Peer
Networks
POP
Location
Access
Residential
Access

---
Multiple niveaux de redondance
Core Backbone Router
Neighboring POP
Neighboring POP
OSPF Area 0 and iBGP
Core 1
Core 2
OSPF
Originate-Default into POP
OSPF
Originate-Default into POP
SW 1
POP Service
and Applications
POP
Interconnect
Medium
SW 2
NetFlow Collector and Syslog Server
OSPF Area 200
Access 1
Access 2
NAS 1
NAS 2
Dedicated
Access
Dial-up
Customer’s IGP
Customer’s IGP
Customer’s IGP

---
Design et Technologie
Design et Technologie

---
Les bases : Machines et Environnement
Les bases : Machines et Environnement
Courant sécurisé
Refroidissement sécurisé
1:1 or N:1 redondance de cartes
Redondance de processeurs
Redondance de fond de panier
Contrôle de l’environnement
Câblage
[Speaker Notes: A highly available system should have some or all of the attributes on the right. No single points of failure.]

---
Disponibilité du Data Center
Disponibilité du Data Center
Campus
Service Provider
WAN Core
Campus
Client
WAN Offices
Wide Area
ISDN
Campus MAN
Telecommuters
Internet Access
VPNs
eServers
Remote
Offices
ISP POP
Database
Servers
Application
Servers
Customers/
Electronic
Commerce
Partners/
Extranet
Data Center
[Speaker Notes: This is the agenda slide for the rest of technology presentation. The idea is that Cisco has solutions in each area. We start with the Enterprise Data Center]

---
Une mauvaise architecture
Une mauvaise architecture
Un maillon faible
Un domaine de collision
Un domaine de sécurité
Convergence du Spanning Tree
Pas de traceroute
Pas de backup
Performance du switch central
Où est le firewall ?
HSRP
Hub
Ferme de serveurs
Reseau d’enterprise
[Speaker Notes: Calculate who is root bridge. You have 3 hours. Go. Things to emphasize: Lots of redundancy here – lots of redundant links. Some lack of consistency. Yet still a terrible design. This makes our key point: Resiliency is more than just adding redundant links. As a matter of fact, having lots of redundant links can actually hurt you, because it makes spanning tree and Dijkstra calculations more difficult – thus hurting your convergence time. Fully-Messed environment]

---
Une autre …
Une autre …
Simple à construire
La résilience est le problème du fabriquant
Plus cher
Aucun routeur n’est résilient aux fautes logicielles
Vous avez toujours besoin d’un plus gros routeur
Customer Hosted Services
Corporate network
Server farm
[Speaker Notes: Calculate who is root bridge. You have 3 hours. Go. Things to emphasize: Lots of redundancy here – lots of redundant links. Some lack of consistency. Yet still a terrible design. This makes our key point: Resiliency is more than just adding redundant links. As a matter of fact, having lots of redundant links can actually hurt you, because it makes spanning tree and Dijkstra calculations more difficult – thus hurting your convergence time. Fully-Messed environment]

---
Encore pire ….
Encore pire ….
Éviter les réseaux niveau 2 Très maillé, Non-Déterministe
Building 1
Building 2
Broadcast Flooding
Multicast Flooding
Boucle dans des boucles
Temps de convergence du Spanning Tree
100x VLANs?
Ou est le Root bridge ?
Qu’est ce qui se passe en cas de faute ?
Temps de convergence
Beaucoup de lignes bloquées
Building 4
Building 3
[Speaker Notes: Calculate who is root bridge. You have 3 hours. Go. Things to emphasize: Lots of redundancy here – lots of redundant links. Some lack of consistency. Yet still a terrible design. This makes our key point: Resiliency is more than just adding redundant links. As a matter of fact, having lots of redundant links can actually hurt you, because it makes spanning tree and Dijkstra calculations more difficult – thus hurting your convergence time. Fully-Messed environment]

---
Un meilleur cœur de réseau
Un meilleur cœur de réseau
Accès L2
Bloc
Client
Distribution L3
Backbone
Ethernet or ATM
Layer 2 or Layer 3
Toujours un problème de spanning tree mais maintenant le problème peut être isolé
Distribution L3
Bloc
serveur
Accès L2
Ferme de serveurs
[Speaker Notes: So, no big news to anyone, but you should separate your network into backbone/distribution and access layers. Layer 3 Distribution layer limits effect of spanning tree to a logical segment of the network. Limits the failure domain. Cookie cutter configurations for client blocks and distribution layer routers. Symmetry everywhere – no exceptions. Old tech support triad: Isolate, diagnose, resolve. Resolving the problem, once you have isolated and diagnosed it is usually trivial – a few seconds. It is the other steps that take time. If we are shooting for 99.999, a well-structured environment like this helps with the isolation and diagnosis steps.]

---
La meilleur architecture
La meilleur architecture
Accès L2
Client
Distribution L3
multiple sous-réseaux
Très hiérarchique
Broadcast et Multicast contrôlés
Cœur L3
Distribution L3
Ferme de serveurs
E or FE Port
GE or GEC
Accès L2
[Speaker Notes: The generic multilayer model is shown. L2 switching is employed in the wiring closet. L3 switching is employed in the distribution layer. The backbone technology is typically L2 Ethernet switching, L3 Ethernet switching, or ATM LANE. A modular approach is used. Each module is similar in design. This cookie cutter approach provides advantages in configuration and management of a large network.]

---
Avantage d’un  backbone de niveau 3
Avantage d’un backbone de niveau 3
Control du trafic multicast PIM
Partage de charge
Pas de liens bloqués
Convergence rapide EIGRP/OSPF
Meilleur scalabilité globale
Adjacences de routers diminuées
Technologie
[Speaker Notes: L3 switching is the most highly scalable campus backbone technology. Because L3 switching employs sophisticated L3 routing protocols such as OSPF or EIGRP, load balancing across all redundant links is supported. L3 routing protocols can also be tuned to provide very fast deterministic convergence in the event of a failure.]

---
Disponibilité de serveur
Disponibilité de serveur
Campus
Service Provider
WAN Core
Campus
Client
WAN Offices
Wide Area
ISDN
Campus MAN
Telecommuters
Internet Access
VPNs
eServers
Remote
Offices
ISP POP
Database
Servers
Application
Servers
Customers/
Electronic
Commerce
Partners/
Extranet
Data Center

---
Serveurs multi-homed
Serveurs multi-homed
Utiliser des NIC tolérant aux fautes
NIC a une seule MAC address active
Lorsque la ligne est réparée; pas de backup pour éviter le flapping
Disponible chez: Intel, Compaq, HP, Sun
Beaucoup de fabriquants supporte EtherChannel
Cœur
Switch=Router
L2 Switch
1
Dual-homed Server—Temps de récupération 1-2 sec
Server Farm
Technologie
[Speaker Notes: Could connect to a Catalyst 1900 series, or a 2912, for example]

---
HSRP—Hot Standby Router Protocol(RFC2281) VRRP ----Virtual Router redundancy protocol (RFC3768)‏
HSRP—Hot Standby Router Protocol(RFC2281)
VRRP ----Virtual Router redundancy protocol (RFC3768)‏
        10.1.1.2
00:10:7B:04:88:CC
10.1.1.3
00:10:7B:04:88:BB
10.1.1.33
10.1.1.1
00:00:0C:07:AC:01
default-gw = 10.1.1.1
Failover transparent du routeur par défaut
Création d’un routeur fantôme
Un router est actif, il repond aux adresses fantômes de niveau 2 et 3
L’autre surveille et prend le relais des l’adresses fantômes
Technologie
[Speaker Notes: Virtual MAC address, per RFC 2281 is 00000c07acXX where XX is the HSRP group number. There is an option called use-bia which allows you to use the burned-in adapter address.]

---
HSRP
HSRP
Router Group #1
HSR multicast hellos toutes les 3 sec avec une priorité de 100 par défaut
HSR prend le control s’il a une plus grande priorité
Si un HSR s’aperçoit qu’il est prioritaire il prend le contrôle après un délais
HSRP déduit 10 de sa priorité si l’interface qu’il surveille est tombé
Primary
Standby
Standby
Primary
Standby
Router Group #2
Technologie

---
HSRP
Router1:
interface ethernet 0/0
bandwidth 128
ip address 169.223.10.1 255.255.255.0
standby 10 ip 169.223.10.254
Internet or ISP
Backbone
Router2:
interface ethernet 0/0
bandwidth 1500
ip address 169.223.10.2 255.255.255.0
standby 10 priority 150 pre-empt delay 10
standby 10 ip 169.223.10.254
standby 10 track serial 0 60
Router 2
Router 1
Server Systems
Technologie
[Speaker Notes: Seems obvious, but the physical routers represented by the virtual router should lead to the same networks. They should be redundant router in parallel. Here, router 2 is the primary because its priority is higher than the default of 100 If S0 fails – since it is being tracked – then the priority drops to 90, making router 1 the primary R1 should probably track S0 as well If S0 comes back on R2, it takes over again after the preempt delay of 10 seconds “standby timers msec <20-1000>” added for the navy, because even 3 seconds can be a long time if you are tracking an incoming MIG.]

---
Disponibilité WAN
Disponibilité WAN
Campus
Service Provider
WAN Core
Campus
Client
WAN Offices
Wide Area
ISDN
Campus MAN
Telecommuters
Internet Access
VPNs
eServers
Remote
Offices
ISP POP
Database
Servers
Application
Servers
Customers/
Electronic
Commerce
Partners/
Extranet
Data Center

---
Diversité de circuit
Diversité de circuit
Avoir plusieurs PVCs à travers le même port physique ne sert à rien
Un port a plus de chance d’être défectueux qu’un seul PVC
Utiliser des ports séparés; si possible sur des routeurs différents
Essayez de demander à votre ISP de terminer vos lignes de backup sur des équipements différents
[Speaker Notes: The last point needs a little explanation. See next slide.]

---
Diversité de circuit
Diversité de circuit
Service Provider
Enterprise
Ca
Whoops. On vous a coupé!
Enterprise
Ceci est meilleur que….
Enterprise
Ceci , qui est meilleur que ….
Technology
[Speaker Notes: In the trunking case: It’s pretty common for service providers to aggregate leased lines via circuit emulation services and inverse multiplexing into a common shared media. (Especially if the lines are going across the country)‏ So, if we are trunked, we are back to single point of failure. If you care enough to specify separate router connections in your SLA, then specify separate trunk connections too.]

---
Partage de charge
Partage de charge
Il y a partage de charge lorsqu’un routeur a 2 (ou plus) chemins pour atteindre la même destination
EIGRP permet le partage inégale de charge
Le partage de charge peut être par paquet ou par destination
Le partage de charge est une technique puissante car il permet un chemin alternatif si un routeur a une déficience
[Speaker Notes: Per-packet is good when there is one source-destination pair that would hog most of the bandwidth. However, per-packet does not guarantee that packets arrive in sequence. Also, cannot take advantage of CEF.]

---
Partage de charge
OSPF fait le partage de charge de manière égale par défaut
EIGRP fait le partage de charge de manière égale par défaut, et peut être configurer pour partager la charge de manière inégale
Unequal-cost load-sharing n’est pas recommandé car il crée des problème de timing et de retransmissions
router eigrp 111
 network 10.1.1.0
 variance 2
Technologie
[Speaker Notes: Ex FT E& T1 If the best metric is 20, EIGRP will share on any paths with a metric up to 40. Depending on how different the metric, eigrp will do intelligent load balancing But you don’t want to do it! See next slide for a better solution]

---
Policy-based Routing
Policy-based Routing
Si vous avez des liens de coût différent et vous ne voulez pas utiliser unequal-cost load sharing, vous pouvez utiliser PBR pour envoyer le trafic basse priorité vers le lien le plus lent
FTP Server
Frame Relay
128K
ATM OC-3
! Policy map that directs FTP-Data
! out the Frame Relay port. Could
! use set ip next-hop instead
route-map FTP_POLICY permit 10
   match ip address 6
   set interface Serial1.1
!
! Identify FTP-Data traffic
access-list 6 permit tcp any eq 20 any
!
! Policy maps are applied against
! inbound interfaces
interface ethernet 0
   ip policy route-map FTP_POLICY
Technologie
[Speaker Notes: This is the solution to the problem in the previous slide Can you tell that I hate FTP data? Second time I have used it as an example This way, some of your redundant bandwidth gets used.]

---
Convergence
Convergence
Le temps de convergence du protocole de routage affecte la disponibilité de votre WAN
Examiner si le design niveau 2 affecte l’efficacité au niveau 3

---
Facteurs déterminant la convergence du protocole
Facteurs déterminant la convergence du protocole
Taille du réseau
Limitations du nombre de saut
Arrangements des voisinages (cœur, bordure)‏
Vitesse de la détection du changement
Propagation des changements
Design réseau : hiérarchie, summarization, redondance
[Speaker Notes: 9]

---
OSPF—Structure Hiérarchique
OSPF—Structure Hiérarchique
Backbone
Area #0
ABR
Area #2
Area #3
Area #1
La topologie d’une aire est invisible hors de l’aire
  - LSA flooding reste dans l’aire
  - Le calcul SPF se passe independement dans chaque aire
[Speaker Notes: 19 Structure must exist or created Stress hierarchical nature of the topology Indicate that it would be to their advantage if IP addressing scheme was also hierarchical]

---
Disponibilité Internet
Disponibilité Internet
Campus
Service Provider
WAN Core
Campus
Client
WAN Offices
Wide Area
ISDN
Campus MAN
Telecommuters
Internet Access
VPNs
eServers
Remote
Offices
ISP POP
Database
Servers
Application
Servers
Customers/
Electronic
Commerce
Partners/
Extranet
Data Center

---
Design de Point de Présence (POP)‏
Design de Point de Présence (POP)‏
POP
voisin
Core Backbone
Routers
POP
voisin
Coeur 1
Coeur 2
External BGP
Peering
Medium
d’interconnectio
du POP
SW 2
SW 1
Accès 1
Accès 2
NAS 1
NAS 2
PSTN/ISDN
Lignes louées

---
Se connecter à Internet
Se connecter à Internet
Router vers Internet n’est pas significativement différent de router vers un autre WAN
S’assurer de la diversité des circuits
Utiliser HSRP et «track interface » pour les liens redondants
Optimiser le routage avec du partage de charge

---
Est ce que j’ai besoin de BGP?
Est ce que j’ai besoin de BGP?
Questions à poser:
Lorsque vous avez un seul chemin vers Internet utiliser une route par défaut
Ai-je plus d’un liens vers Internet ?
Lorsque vous avez un plusieurs chemins vers Internet mais vous ne voulez pas sélectionner la sortie
partage de charge
Et
Est ce que pour des raisons de coût ou de sécurité
ou pour raisons administratives je dois sélectionner un chemin plutôt qu’un autre
“Mon ISP dis qu’il a besoin de BGP pour apprendre mes routes »
Utiliser BGP, pour envoyer vos routes mais demandez lui une route par défaut
[Speaker Notes: 100,000 routes is just wasteful on CPU, memory and convergence time. Think really hard about whether the benefits outweigh the costs.]

---
Pour résumer
Pour résumer
Implémenter des réseaux IP redondant requière une combinaison
d’un bon processus, d’un bon design
et d’une bonne technologie
La procédure est la plus importante
Technologie
Procédure

---
Questions ?
Questions ?